PUZ - CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE S+P+2E+Er(M)

CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

Amplasament:   Timisoara, jud. Timis, Calea Buziasului, nr.128/A, CF 438557, nr.cad. 438557

Beneficiar:         SALAPA HARALAMBIE si SALAPA MAGDALENA

Faza de proiectare: PUZ – AVIZ ARHITECT SEF

Proiect nr. 238 / iunie 2020

Decembrie 2021

LISTA ŞI SEMNĂTURILE PROIECTANŢILOR

Proiectant general:	   S.C. Atelier RGS S.R.L.

Timişoara, B-dul Regele Carol I, Nr. 10, Et. 3, Ap.9B, jud. Timis

Arhitectură:		   S.C. Atelier RGS S.R.L.

Timişoara, B-dul Regele Carol I, Nr. 10, Et. 3, Ap.9B, jud. Timis

Arh. Suciu Alideia

Arh. Răcăşan Ciprian

## BORDEROU

- Piese scrise:

- Pagina de titlu

- Lista de semnături

- Borderou piese scrise şi piese desenate

- Memoriu tehnic – arhitectură

- piese desenate:

Arhitectura:

- Incadrare in teritoriu							planşa nr. U.01

- Incadrare in PUG	 						planşa nr. U.01.1

- PUZ-uri aprobate in vecinatate						planşa nr. U.01.2

- Situatia existenta					scara 1:500	planşa nr. U.02

- Situatia existenta – studiu cvartal			scara 1:2200	planşa nr. U.02.1

- Situatia existenta – accesibilitate 			scara 1:5000 	planşa nr. U.02.2

- Situatia existenta – scoli				scara 1: 5000	planşa nr. U.02.3

- Situatia existenta – regim de inaltime			scara 1: 5000	planşa nr. U.02.4

- Situatia existenta – retele edilitare		  	scara 1: 5000	planşa nr. U.02.5

- Situatia existenta – distante zone protectie		scara 1: 5000	planşa nr. U.02.6

- Reglementari urbanistice				scara 1:500	planşa nr. U.03

- Reglementari – echipare edilitara			scara 1:200	planşa nr. U.04

- Circulatia terenurilor			            		scara 1:500	planşa nr. U.05

- Studiu insorire								planşa nr. U.06

- Reglementari urbanistice – studiu cvartal		scara 1:1200	planşa nr. U.07

- Studiu de ocupare a terenului - 	varianta 1		scara 1:600	planşa nr. U.07.1

- Studiu de ocupare a terenului - 	varianta 2		scara 1: 600	planşa nr. U.07.2

- Propunere de mobilare urbanistica - varianta 1 		scara 1: 350	planşa nr. U.08

- Propunere de mobilare urbanistica - varianta 2 		scara 1: 350	planşa nr. U.08.1

- Tipologii apartamente - varianta 1 					planşa nr. U.08.2

- Tipologii apartamente - varianta 1 					planşa nr. U.08.3

- Tipologii apartamente - varianta 2 					planşa nr. U.08.4

- Tipologii apartamente - varianta 2 					planşa nr. U.08.5

Întocmit: Arh. Ciprian Răcășan

MEMORIU DE PREZENTARE

1. INTRODUCERE

  - Date de recunoaştere a documentaţiei

|  | Denumirea proiectului: | PUZ - CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE S+P+2E+Er(M) CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE |
| --- | --- | --- |
|  | Amplasament: | Timisoara, jud. Timis, Calea Buziasului, nr.128/A, CF 438557, nr.cad. 438557 |
|  | Beneficiar: | SALAPA HARALAMBIE si SALAPA MAGDALENA |
|  | Proiectant general: | S.C. Atelier RGS S.R.L. Timişoara, Bd. Regele Carol I, nr.10, ap.9B, jud. Timis |
|  | Număr proiect: | 238/ iunie 2020 |
|  | Faza de proiectare: | PUZ |
|  | Data: | Decembrie 2021 |

  - Obiectul PUZ-ului

La solicitarea beneficiarilor, Salapa Haralambie și Salapa Magdalena se întocmește „PUZ - Construire imobil locuințe colective S+P+2E+Er(M) cu funcțiuni complementare”, pe terenul situat în partea de sud-est a Mun. Timișoara, pe Calea Buziașului, Nr 128A. Conform PUG existent, terenul face parte din UTR 71. Zona studiată este delimitată în partea nordică de Calea Buziașului. Pe celelalte laturi terenul se învecinează cu alte terenuri private.

Documentaţia de faţă propune soluţii şi reglementări în scopul mobilarii unei parcele cu construcții destinate locuințelor colective si serviciilor, pe terenul situat în Timisoara, jud. Timis, Calea Buziasului, nr.128/A, CF 438557, nr.cad. 438557.

Terenul care urmează a fi studiat în cadrul PUZ-ului este situat în intravilanul orașului Timișoara, având o suprafață de 837mp. În momentul actual pe teren nu există nici o construcție. Folosința actuală a terenului este arabilă.

Terenul se afla pe un cvartal situat între Calea Buziașului, Str. Magnoliei, str. Petuniei. Se înscrie din punct de vedere al zonificării teritoriale în intravilan, în UTR 71, funcțiunea dominanta fiind locuințe și funcțiuni complementare (conform prevederilor Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.157/28.05.2002).

Terenul a fost reglementat anterior, facând parte dintr-un PUZ mai amplu, aprobat prin HCL 327/2000. Conform acestui PUZ pe tere0nul propus reglementării se află o zonă de locuințe individuale si funcțiuni complementare, POT max. de 40%.

Documentaţia se întocmeşte în conformitate cu prevederile legii 350/2001 privind amenajarea Teritoriului şi Urbanismului, Legii nr. 50/1991, modificată cu legea 453/2001, precum şi în conformitate cu Regulamentul General de Urbanism. De asemenea s-a avut în vedere Reglementarea Tehnica – Ghid privind metodologia de eleborare şi continutul-cadru al planului urbanistic zonal – indicativ GM – 010 – 2000 aprobat cu ordinul MLPAT nr.176/N/16 aug 2000.

S-a tinut cont de Regulamentul de Organizare si Functionare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si de Urbanism a Municipiului Timisoara.

Pentru terenul studiat în cadrul PUZ-ului propunerile urbanistice sunt următoarele:

- se propune realizarea unui imobil de locuințe colective, având regimul de înălțime S+P+2E+Er(M)

- echiparea tehnico-edilitară a terenului.

Planul Urbanistic Zonal stabileşte strategia şi reglementările necesare rezolvării problemelor de ordin funcţional şi estetic al zonei studiate. Studiul are în vedere următoarele categorii de probleme:

- amenajarea urbanistică a teritoriului considerat;

- zonificarea funcţională a teritoriului, având în vedere caracterul obiectivelor propuse şi folosirea optimă a terenului.

- asigurarea tehnico-edilitară a zonei: alimentare cu apă, canalizare, sistemul de încălzire, alimentarea cu elergie electrică, telefonizare, alimentarea cu gaz.

- reabilitarea, conservarea şi protecţia mediului.

1.3. Surse documentare

Documentaţia este întocmită în conformitate cu:

- Legea 50/1991, privind autorizarea executării construcţiilor cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul MLPAT nr. 1943/2001 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor, cu modificările si completările ulterioare;

- H.G. Nr. 525/1996, privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism;

- Indicativ GM 010-2000 - ghid privind metodologia de elaborare si continutul cadru al P.U.Z. aprobat cu ordinul MLPAT nr. 176/N/16 august 2000;

- Legea 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului si Urbanismului;

- Hotararea nr. 1076/8 iulie 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe;

- Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 536/1997 privind normele de igiena.

- PUG-ul Municipiului Timișoara.

Pentru întocmirea acestui Plan Urbanistic Zonal au fost studiate şi s-au cules date şi informaţii din documentaţiile realizate anterior acestui studiu:

- S-a obținut Certificatul de Urbanism nr. 1764 din 08.05.2020 de la Primăria Municipiului Timișoara;

- S-a realizat ridicarea topografica de catre ing. Beata Kincses

- S-a realizat studiul geotehnic de catre CARA S.R.L.

2. STUDIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

2.1. Evoluţia zonei

Terenul studiat se află adiacent Căii Buziașului, fiind o zonă favorabilă dezvoltării unor noi obiective. Zona este într-o continuă dezvoltare, au apărut noi imobile de locuințe colective și de servicii. Regimul de înălțime al zonei crește, casele în regim parter fiind înlocuite de imobile cu alte funcțiuni. În acelaşi timp, în planul secund, a ramas un fond consistent de parcele destinate locuirii individuale sau colective cu regim redus de inaltime.

Pe latura sudică a Căii Buziașului, în cvartalul pe care se află terenul supus reglementării au fost aprobate mai multe PUZ-uri pentru zone de locuințe individuale și colective.

  - PUZ aprobat prin HCL 327/2000

  - PUZ aprobat prin HCL 328/2005

  - PUD aprobat prin HCL 289/2007

  - PUZ aprobat prin HCL 321/2018 – Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare

  - PUZ aprobat prin HCL 320/2018 – Reconfigurare și extindere zonă servicii, dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare.

2.2 Încadrarea în localitate

Terenul studiat se află amplasat pe teritoriul administrativ intravilan al Municipiului Timișoara, UTR 71, având următoarele vecinătăţi:

- Nord – Calea Buziașului. Limită cu lungime de 19.45m;

- Est – parcelă pe care este situată o locuință individuală P+M. Limită cu lungime de 43.85m;

- Sud –  parcelă pe care este situată o locuință individuală P+M. Limită cu lungime de 19.37m;

- Vest - parcelă pe care este situat un imobil cu funcțiuni comerciale, în regim P. Limită cu lungime de 42.47m.

Terenul are deschidere spre Calea Buziașului.

Accesibilitatea zonei este asigurată de existenţa arterelor majore, respectiv Calea Buziașului, care este lărgită la patru benzi pe această porțiune, factor ce va facilita traficul în zonă.

La nivel edilitar zona este echipată.

Zona limitrofă ariei studiate trece printr-un proces de densificare şi de reconversie în sensul dotarii cu servicii și locuințe colective.

Pe o rază de 1500m de la limita de propritate a terenului studiat se află următoarele obiective:

Spălătorie auto – la o distanță de 215m – conform Ordinul MS 119/2014, cap I, art. 5, unităţile cu capacitate mică de producţie, comerciale şi de prestări servicii, precum spălătorii auto, ateliere mecanice, tinichigerii, ateliere de tâmplărie etc., care pot crea riscuri pentru sănătate sau disconfort pentru populaţie prin producerea de zgomot, vibraţii, mirosuri, praf, fum, gaze toxice sau iritante etc., se amplasează în clădiri separate, la distanţă de minimum 15 m de ferestrele locuinţelor.

Service auto - la o distanță de 144m si 270m - conform Ordinul MS 119/2014, cap I, art. 5, distanța minima față de ferestrele locuințelor e 15m.

Magazin piese auto - la o distanță de 45m

Depozit de fier vechi – 270m - conform Ordinul MS 119/2014, cap I, art. 11, depozitele de fier vechi se pozitioneaza la o distanta de 50m față de orice alt obiectiv.

Pe o rază de 1500m nu se află unități industriale, ferme de animale și păsări, adăposturi de animale, platforme dejecții, platforme deșeuri, cimitir.

2.3. Elemente ale cadrului natural

S-a întocmit studiul geotehnic, pentru aprecierea condiţiilor de fundare în eventualitatea amplasarii de construcţii pe amplasamentul studiat.

2.4. Circulaţia

Parcela studiată se află de-a lungul Căii Buziașului, drum cu un profil stradal amplu, având în momentul de față patru benzi, fluidizând astfel traficul înspre Moșnița Nouă.

În apropierea amplasamentului se află un sens giratoriu ce permite accesul spre străzile perpendiculare fără a încetini traficul. Rețeaua de străzi secundare din zonă este una cu străzi cu dublu sens, multe din acestea fiind înfundate, astfel sensul giratoriu din apropiere deservește o zonă destul de amplă.

În momentul de fața nu există transport în comun în zonă. Linia de tramvai se oprește la intersecția dintre Calea Buziașului și Str. Siemens.

Profilul stradal nu este unul constant, trotuarul și zona verde nu are o lațime constantă, sau lipsește în totalitate. În anumite părți, zona verde este înlocuită de platforme betonate ample folosite ca și parcare.

Accesul pe teren dinspre oraș se realizează de pe Calea Buziașului. Accesul pe teren dinspre Moșnita Nouă se realizează de asemenea făra a încetini traficul, datorita sensului giratoriu aflat în apropiere.

Circulația pietonală principală este dinspre oraș, dinspre piața Gheorghe Domășnean, unde se află un nod al rețelei de transport în comun. O altă circulație pietonală importantă va fi aceea către școlile din apropiere, pe străzile secundare adiacente Căii Buziașului.

2.5. Ocuparea terenurilor

Principalele caracteristici ale funcţiunilor care ocupă zona studiată:

În prezent, în zona studiată funcțiunile existente sunt locuire – individuală, în imobile în regim de înălțime P, P+1,  sau colectivă,  în blocuri cu regim de înălțime S+P+2E+Er(M).

De-a lungul Căii Buziașului se remarcă existența unor clădiri pentru servicii.

In acelasi cvartal exista mai multe zone in care sunt propuse locuinte colective cu un regim de inaltime de S+P+2E+Er(M), cu POT intre 35%-60%. In apropierea Caii Buziasului, POT-ul este unul intre 40%-65%, iar CUT-ul 1.6-2.1. Pe acelasi front stradal este propusa o zona de servicii si depozitare cu un regim de inaltime de S+P+4E+Er.

Suprafaţa cuprinsă în studiu: - 837mp, parcela cu nr. CF 438557. Se află în totalitate în folosinţă agricolă.

Gradul de ocupare a zonei cu fond construit:

În prezent pe teren nu există nici o construcție.

La vest, pe parcela învecinată este construit un imobil cu funcțiune comercială, având un parter înalt. Clădirea este amplasată la 3,67m față de limita de proprietate comună. Față de stradă are un aliniament variat, între 2,7m și 3,7m.

La est, pe parcela învecinată este construit un imobil cu funcțiune de locuire, în regim P+M. Clădirea este amplasată la 3,00m față de limita de proprietate comună. Față de stradă are un aliniament variat, între 1,7m și 1,9m.

La sud, pe parcela învecinată este construit un imobil cu funcțiune de locuire, în regim P+M. Clădirea este amplasată la 3,00m față de limita de proprietate comună.

Parcela ce urmeaza a fi reglementata, cu nr. CF 438557: POT existent = 0%. CUT existent = 0

Aspecte calitative ale fondului construit:

În prezent, în zona studiată funcțiunile existente sunt locuire – individuală, în imobile în regim de înălțime P, P+1E(M),  sau colectivă,  în blocuri cu regim de înălțime S+P+2E+Er(M).

Asigurarea cu spatii verzi:

În prezent terenul studiat nu are spații verzi amenajate.

Pentru terenul ce face obiectul prezentei documentații, se propune asigurarea unui procent de min.20% spații verzi din totalul suprafeței.

Zona verde in procent de 20%, poate fi asigurată atât la sol, cât si pe terasa clădirii propuse, conform prevederilor "Strategiei dezvoltării spațiilor verzi a Municipiului Timișoara 2010-2020, aprobata prin HCL 62/28.02.12. Pentru calcul se va aplica grila de punctare din regulamentul respectiv.

Existenţa unor riscuri naturale în zona studiată sau în zonele vecine:

Amplasamentul nu se află în zonă inundabilă.

Principalele disfuncţionalităţi:

Din analiza situaţiei existente reies următoarele:

- Calea Buziașului nu are zona verde și trotuarul constant

- nu este asigurată accesibilitatea in zonă cu ajutorul mijloacelor de transport în comun

2.6. Echipare edilitară

Terenul ce face obiectul P.U.Z. este deservit de rețele de canalizare, alimentare cu energie electrică, termoficare, telecomunicații.

Necesarul de utilităţi pentru funcţiunile solicitate vor fi stabilite în urma realizării unor proiecte de specialitate elaborate de proiectanţi autorizaţi.

2.7. Probleme de mediu

Relaţia cadru natural – cadru construit:

Conform PUG-ului Municipiului Timișoara, zona studiată nu se află în arie de protecţie.

Pe terenul propus pentru dezvoltare nu sunt prezente surse semnificative de poluare, terenul fiind în folosinţă agricolă.

Ţinând cont de poziţia terenului, se va asigura un echilibru între suprafeţele ocupate de construcţii şi cele rezervate spaţiilor verzi.

Evidenţierea riscurilor naturale şi antropice:

Nu sunt riscuri naturale sau artificiale în zona studiată sau în vecinătăţi.

Marcarea punctelor şi traseelor din sistemul căilor de comunicaţii şi din categoriile echipării edilitare, ce prezintă riscuri pentru zonă:

Nu e cazul.
Evidenţierea valorilor de patrimoniu ce necesită protecţie:

Nu e cazul.
Evidenţierea potenţialului balnear şi turistic:

Nu e cazul.

2.8. Opţiuni ale populaţiei

Proprietatea este privată, construcțiile ce sunt propuse a se realiza sunt locuințe colective și servicii.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare

Conform PUG-ului Municipiului Timișoara, terenul studiat se află în intravilanul localităţii, într-o zonă în care funcțiunea predominantă este de locuire.

Din analiza situaţiei existente se pot extrage următoarele:

- pe terenul studiat se doreşte realizarea unui imobil de locuințe colective cu funcțiuni complementare, funcțiune ce corespunde reglementărilor urbanistice propuse în vecinătate, prin PUZ-uri aprobate, situației reale din teren, respectiv tendințelor de dezvoltare ale zonei.

- accesul pe parcelă este realizat de pe Calea Buziașului.

3.2. Prevederi PUG

Terenul se afla pe un cvartal situat între Calea Buziașului, Str. Magnoliei, str. Petuniei. se înscrie din punct de vedere al zonificării teritoriale în intravilan, în UTR 71, funcțiunea dominant fiind locuințe și funcțiuni complementare (conform prevederilor Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.157/28.05.2002).

3.3. Valorificarea cadrului natural

Terenul în discuţie are o valoare imobiliară certă, având deschidere la Calea Buziașului.

Nu se poate vorbi despre valorificarea cadrului natural existent ci de asigurarea prin strategii urbanistice a unui echilibru între suprafețele construite și dotarea cu zone verzi, in concordanță cu reglementările în vigoare.

Prin prezenta documentație se propune asigurarea unui procent de 20% spații verzi din totalul suprafeței.

Zona verde in procent de 20%, poate fi asigurată atât la sol, cât si pe terasa clădirii propuse, conform prevederilor "Strategiei dezvoltării spațiilor verzi a Municipiului Timișoara 2010-2020, aprobata prin HCL 62/28.02.12. Pentru calcul se va aplica grila de punctare din regulamentul respectiv.

3.4. Modernizarea circulaţiei

Accesul se va realiza din Calea Buziașului. Parcarile necesare functiunilor propuse vor fi amenajate in interiorul parcelei.

3.5. Zonificare funcţională, reglementări, bilanţ teritorial, indici urbanistici

Prin tema de proiectare stabiliă de comun acord, se solicită următoarele:

- realizarea unui imobil de locuințe colective și functiuni complementare.

- asigurarea în incintă a locurilor de parcare necesare funcțiunilor propuse de locuințe colective și servicii;

- asigurarea prin proiectare a strategiei de rezolvare a utilităților pentru întreaga incintă: alimentare cu energie electrică, alimentare cu gaz, conform propunerilor și avizelor, etc.

Functiuni propuse:

- documentația are drept obiect realizarea pe un teren, în suprafață de 837 mp, a unui imobil de locuințe colective și functiuni complementare, cu un regim de înalțime maxim (S)+P+2E+Er(M);

- La parterul imobilului se propune realizarea unui SAD. Se pot amplasa/amenaja unităţi comerciale, unităţi de prestări servicii, cabinete medicale umane fără paturi şi cabinete veterinare pentru animale de companie, cu condiţia ca acestea, prin funcţionarea lor, să nu creeze disconfort şi riscuri pentru sănătatea locatarilor.

- pe parcela studiată se propune asigurarea unui spațiu verde, reprezentând minim 20% din suprafața parcelei; acest spatiu verde poate fi amenajat oriunde pe parcela, cu conditia asigurarii suprafetei reglementate prin PUZ. Zona verde in procent de 20%, poate fi asigurată atât la sol, cât si pe terasa clădirii propuse, conform prevederilor "Strategiei dezvoltării spațiilor verzi a Municipiului Timișoara 2010-2020, aprobata prin HCL 62/28.02.12. Pentru calcul se va aplica grila de punctare din regulamentul respectiv;

- parcările pot fi amplasate oriunde pe parcelă în faza de proiectare de arhitectură, în condițiile cumulative, enunțate în reglementările în vigoare. Se atrage atenția asupra reglementărilor cuprinse în OMS 119/2014 referitoare la distanța dintre ferestrele camerelor de locuit și spațiile de parcare. Spaţii amenajate pentru gararea şi parcarea autovehiculelor populaţiei din zona respectivă, situate la distanţe de minimum 5 m de ferestrele camerelor de locuit; în aceste spaţii este interzisă gararea autovehiculelor de mare tonaj, cum ar fi autovehiculele peste 3,5 tone, autobuzele, remorcile etc., precum şi realizarea activităţilor de reparaţii şi întreţinere auto. Necesarul locurilor de parcare va fi calculat conform regulamentelor și normativelor în vigoare. În cazul locuințelor, conform RLU, PUG Timișoara, numărul de parcări va fi minim egal cu 1,15* numărul de apartamente. Parcările pot fi pozitionate atât la subsol, cât și la nivelul solului, cât timp sunt respectate normele în vigoare, iar suprafața de zonă verde ramasă este de min. 20%.

- Pe teren va fi amenajat un spaţiu de joacă pentru copii, amenajat şi echipat cu mobilier urban specific, realizat conform normativelor în vigoare astfel încât să fie evitată accidentarea utilizatorilor.

- Amplasarea imobilului propus asigură însorirea pe o durată de minimum 1 1/2 ore la solstiţiul de iarnă, a încăperilor de locuit din clădire şi din locuinţele învecinate.

Regimul de înaltime:

- max. S+P+2E+Er(M)

- înălţimea max. 16m

- înălţimea max. la cornișă 14m

Regimul de aliniere al construcţiilor:

Front stradal:

- 5m – front stradal construcții P+E1+E2+Er(M)

- min. 3m - front stradal construcții E1+E2+Er(M)

- limita de proprietate - subsol

Conform noului PUG, terenul studiat face parte din M3 // Zonă mixtă cu regim de construire deschis adiacentă arterelor principale de trafic. Propunerea respectă prevederea din PUG, conform căreia, în situaţiile cu alinieri variabile, clădirile se vor retrage cu cel puţin 3 m şi cu cel mult 5 m de la aliniament.

Limite laterale:

-  amplasarea în interiorul parcelei față de limitele laterale ale parcelei se va face ținând cont de distanțele minime obligatorii potrivit Codului Civil, respectării condițiilor minime de însorire și a distanțelor minime necesare intervențiilor în caz de incendiu

- clădirea poate fi poziționată pe ambele calcane cu acordul notarial al vecinilor, sau pe unul dintre calcane cu acordul notarial al vecinului și retrasă cu minim jumătate din înălțime față de cealaltă latură.

Limita posterioară:

- min. 10m față de limita posterioară a parcelei pentru clădire;

- pe limita de proprietate pentru subsol, cu acordul vecinului.

Sistematizarea pe verticală:

Este obligatorie corelarea terenului sistematizat cu parcelele vecine, păstrând posibilitatea evacuarii apelor meteorice la canalele existente pentru îndepărtarea excesului de umiditate. CTS nu va depasi cu mai mult de 30cm cota trotuarului.

Bilanţ teritorial:

Suprafaţa totală iniţială = 837mp

Nu se cedează teren.

CF 438557 – situatie propusă

| S construita la sol | max. 334,8mp | max. 40 % |
| --- | --- | --- |
| S drumuri si platforme | cca. 334,8mp | cca. 40% |
| S spatii verzi | min. 167,4 mp | min. 20 % |
| Suprafata totală rezultată | 837 mp | 100 % |

POT existent =	0%			POT maxim = 40%

CUT existent = 0			CUT maxim = 1.6

Sp. verzi existent = 100%		Sp. verzi minim = 20%

3.6. Dezvoltarea echipării edilitare

Alimentarea cu apă se va realiza de la rețeaua de alimentare cu apă a municipiului Timișoara, prin realizarea unui nou branșament.

Colectarea apelor uzate menajere se va realiza prin racord la sistemul centralizat al municipiului Timișoara.

Apele meteorice vor fi colectate prin rigolele de scurgere și dirijate către un bazin de retenție iar după trecerea printr-un separator de hidrocarburi, se vor folosi la udatul spațiilor verzi.

3.7. Protecţia mediului

Conform Anexei 1 din Hotărarea de Guvern 1076 din 8 iulie 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului sunt:

I.Caracteristicile planurilor şi programelor cu privire in special la:

a) gradul în care planul sau programul creează un cadru pentru proiecte şi alte activităţi viitoare fie în ceea ce priveşte amplasamentul, natura, mărimea şi condiţiile de funcţionare, fie în privinţa alocării resurselor;

Elaborarea PUZ de faţă este determinată de intenţia de a funcţionaliza terenul cu funcţiune agricolă în acord cu cerinţele investitorilor şi tendinţa de dezvoltare zonală, după cum reiese şi din planul de reglementari urbanistice anexat. Astfel, planul prezent creează în mare măsură cadrul pentru proiecte şi activităţi viitoare.

Modelarea zonală propusă creează premise pentru prevenirea impactului semnificativ asupra mediului, cu condiţia respectării prevederilor din PUZ referitoare la sistemul de canalizare, a apelor uzate menajere, la colectarea şi transportarea deşeurilor, precum şi la factorii de potenţial stres ambiental: zgomot, noxe din traficul rutier.

b) gradul în care planul sau programul influenţează alte planuri şi programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele;

Terenul se află într-o zonă ce urmează să se densifice, existând mai multe PUZ-uri aprobate cu funcțiune de locuire individuală sau colectivă.

Terenul a fost reglementat anterior, facând parte dintr-un PUZ mai amplu, aprobat prin HCL 327/2000. Conform acestui PUZ pe terenul propus reglementării se află o zonă de locuințe individuale si funcțiuni complementare, POT max. de 40%.

Direcția viitoare a zonei este aceea de dezvoltare, de realizare a unui front uniform de-a lungul Căii Buziașului.

c) relevanţa planului sau programului în/pentru integrarea consideraţiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovării dezvoltării durabile;

Raportul mediu natural – mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabilă şi contribuie la dezvoltarea celui din urmă, astfel că prin regulamentul de urbanism se prevede asigurarea de spaţii verzi şi plantaţii de aliniament, utilizarea eficientă şi durabilă a spaţiului existent, asigurarea facilităţilor de desfăşurare a activităţii, cu conservarea factorilor de mediu.

d) problemele de mediu relevante pentru plan sau program;

d.1. Apa

Lucrările de alimentare cu apă potabilă şi canalizare sunt concepute în sensul încadrării în limitele admise de prevederile legale în vigoare, respectiv conform prevederilor din STAS 1342/91, HG 352/2005 privind modificarea şi completarea HG 188/2002 (NTPA002).

Prin soluţiile tehnice adoptate pentru colectarea şi evacuarea apelor uzate menajere, se elimină posibilitatea exfiltraţiilor în sol, prevenind astfel impurificarea apelor subterane.

Alimentarea cu apă a obiectivului se va realiza cu ajutorul branșamentului la rețeaua de apă a orașului Timișoara.

Pentru evacuarea apelor uzate menajere si a apelor pluviale va fi realizat un sistem de canalizare pentru toata zona construita conform PUZ.

Apele meteorice vor fi colectate prin rigolele de scurgere și dirijate către un bazin de retenție iar după trecerea printr-un separator de hidrocarburi, se vor folosi la udatul spațiilor verzi.

d.2. Aerul

Din punct de vedere al impactului asupra atmosferei, activităţile care pot constitui surse de poluare a atmosferei sunt legate de traficul rutier. Sursele de impurificare a atmosferei sunt:

- Surse stationare nedirijate - nu există.

- Surse stationare dirijate: – emisiile de poluanţi antrenaţi de gazele de ardere de la centralele termice. Principalii poluanţi specifici arderii gazului petrolier lichefiat sunt monoxidul de carbon (CO) si oxizii de azot (NOx).

- Surse mobile – autoturismele. Aceste autovehicule generează poluarea atmosferei cu CO, NOx, SO2 , hidrocarburi nearse CmHn, particule. Emisiile de poluanti sunt intermitente şi au loc de-a lungul traseului parcurs de autovehicule în incinta amplasamentului, inclusiv în parcări.

d.3. Solul

Terenul în suprafaţă de 837 mp, pe care va fi edificat obiectivul se află în intravilanul Mun. Timișoara, solul neavând o valoare pedologică deosebită. Prin realizarea proiectului activităţile care pot fi considerate ca surse de impurificare a solului se împart în două categorii:

- surse specifice perioadei de execuţie şi

- surse specifice perioadei de exploatare.

În perioada de execuţie a investiţiei nu există surse industriale de impurificare a solului cu poluanţi. Acestea pot apărea doar accidental, de exemplu prin pierderea de carburanţi de la utilajele folosite pentru realizarea lucrărilor de construcţie. Aceste pierderi sunt nesemnificative cantitativ şi pot fi înlăturate fără a avea efecte nedorite asupra solului.

În perioada de funcţionare sursele posibile de poluare ale solului pot fi depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor de ambalaje şi depozitarea necontrolată a deşeurilor de tip menajer. În vederea prevenirii impactului asupra solului, prin proiect au fost prevăzute o serie de măsuri:

a) Realizarea unei platforme betonate pentru zonele cu acces auto

b) Realizarea de spaţii adecvate pentru colectarea selectivă a deşeurilor,

c) Lucrări de ameliorare şi întreţinere a solului în zonele verzi.

Se poate concluziona că din punct de vedere al factorului de mediu sol, activitatea de pe amplasamentul studiat nu va reprezenta o sursă de poluare.

d.4. Zgomotul şi vibraţiile

Întreaga activitate care se desfăşoară cu ocazia realizării proiectului de investiţie aferent zonei proiectate este conceput în sensul încadrării în prevederile legale şi conform prevederilor din STAS 10009/88.

Utilajele prevăzute sunt silenţioase, cu un grad ridicat de fiabilitate, randament ridicat şi uşor de exploatat. Lucrarea în ansamblu s-a conceput în vederea realizării unui nivel minim de zgomot transmis prin elementele construcţiilor, precum şi a unui nivel de zgomot de fond cât mai redus. Asigurarea condiţiilor de lucru a personalului de exploatare se va rezolva prin realizarea unui nivel minim de zgomot transmis prin instalaţii sanitare, instalaţii de transport pe verticală şi orizontală, precum şi a unor echipamente corespunzătore. După implementare, proiectul va respecta cerinţele impuse de prevederile legale privind gestionarea zgomotului ambiental, avand în vedere că nu se vor desfaşura activităţi generatoare de zgomot.

d.5. Radiaţiile

Lucrările propuse nu produc, respectiv nu folosesc radiaţii, deci nu necesită luare de măsuri împotriva radiaţiilor.

e) relevanţa planului pentru implementarea legislaţiei naţionale şi comunitare de mediu

Se vor respecta directivele europene legate de protecţia mediului incidente, OUG 195/2005 aprobată prin Legea 265/2006, precum şi actele normative subsecvente.

e.1. Managementul deşeurilor rezultate ca urmare a activităţilor desfăşurate:

- Deşeuri menajere şi asimilabile celor menajere,

- Deşeuri de ambalaje

Deşeurile vor fi colectate selectiv în recipienţi cu această destinaţie şi preluate de societaţi autorizate cu mijloace de transport adecvate, care nu permit împrăştierea lor, în conformitate cu Legea nr. 27/2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2006 pentru modificarea si completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor.  OUG 78/2000 cu modificările şi completările ulterioare transpune în legislaţia naţională Directiva nr. 75/442 privind deşeurile, publicată in Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. L 194 din 25 iulie 1975, Directiva nr. 91/689 privind deşeurile periculoase, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene (JOCE) nr. L 377 din 31 decembrie 1991, şi Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2006/12/CE privind deşeurile, publicată in Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 114/9 din 27 aprilie 2006".

Vor fi respectate prevederile HG 856/2002, precum şi ale HG 621/2005.

Platforma pentru depozitarea deșeurilor se află la o distanță de min. 10m față de ferestrele camerelor de locuit ale clădirilor.

Platforme destinate pentru depozitarea recipientelor de colectare selectivă a deşeurilor menajere, care vor fi amenajate la distanţă de minimum 10 m de ferestrele locuinţelor, vor fi împrejmuite, impermeabilizate, cu asigurarea unei pante de scurgere şi vor fi prevăzute cu sistem de spălare şi sifon de scurgere racordat la canalizare, vor fi dimensionate pe baza indicelui maxim de producere a gunoiului şi a ritmului de evacuare a acestuia şi vor fi întreţinute în permanentă stare de curăţenie. Platformele pot fi cuplate cu instalaţii pentru bătut covoare.

e.2. Gospodărirea substanţelor toxice şi periculoase

Deoarece lucrările de construcţii ce se vor executa sunt destinate folosinţei umane, nu rezultă nici un fel de substanţe toxice sau periculoase, deci nu necesită prevederea unor măsuri speciale în acest scop.

e.3. Protecţia calităţii apelor

Pe perioada implementării proiectului se vor respecta condiţiile tehnice de execuţie, conform cerinţelor avizatorilor. După perioada de execuţie se vor lua măsurile de gestionare eficientă a apei, se vor monta apometre pentru înregistrarea consumului, se vor efectua lucrările de întreţinere necesare evitării risipei de apă, iar apa uzată se va încadra în cerinţele de calitate ale NTPA 002.

Vor fi luate toate măsurile pentru respectarea Directivei Cadru pentru Apa 2000/60/CE, respectiv a Legii 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare, precum şi actele normative subsecvente.

Pentru apele uzate se vor respecta Directiva 91/271/CEE privind tratarea apei urbane menajere (modificata de Directiva 98/15/EC) transpusă prin HG nr. 188 din 28 februarie 2002 modificată prin HG 352/2005 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate.

II.Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate cu privire în special la:

a) probabilitatea, durata, frecvenţa şi reversibilitatea efectelor;

Se are in vedere că proiectul se va realiza cu respectarea cerinţelor de urbanism, încadrându-se prin aspect si înălţimea constructiilor in peisajul actual, chiar dacă acesta are actualmente destinatie agricolă.  Probabilitatea ca să se producă efecte indezirabile asupra mediului este scăzută, avand în vedere că activitatea care se va desfaşura la noul obiectiv este de locuire colectivă și servicii.

b) natura cumulativa a efectelor – nu este cazul.
c) natura transfrontaliera a efectelor – nu este cazul.

d) riscul pentru sanatatea umana

În vederea asigurării protecţiei mediului şi a sănătăţii oamenilor, în cadrul prezentei documentaţii se prevăd toate măsurile ce se impun a fi luate pentru faza de implementare a planului propus. Lucrările proiectate nu influenţează negativ mediul in ansamblul său. Nu există în imediata vecinătate zone locuite. De asemenea, în zonă nu există obiective de interes public care ar trebui să fie protejate.

e) marimea si spatialitatea efectelor- nu este cazul

f) valoarea şi vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de:

Caracteristicile naturale speciale sau de patrimoniu cultural:

În conformitate cu „Planul de amenajare a teritoriului, sectiunea III- zone protejate” si anexele sale publicate in MO 152/12. 04. 2000, nu există zone ecologice de interes, desemnate în vecinătatea amplasamentului. În apropierea perimetrului studiat nu se afla nici o arie de protectie avifaunistica sau arii speciale de conservare reglementate conform OUG nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare, pană la Legea 345/2006.
Depasirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului – nu se vor depăşi valorile limita.

Folosirea terenului in mod intensiv:

Terenul în suprafaţă de 837 mp are prevăzute ca zone verzi min. 20% din total suprafaţă aflată în proprietatea titularului investiţiei. Zona verde in procent de 20%, poate fi asigurată atât la sol, cât si pe terasa clădirii propuse, conform prevederilor "Strategiei dezvoltării spațiilor verzi a Municipiului Timișoara 2010-2020, aprobata prin HCL 62/28.02.12. Pentru calcul se va aplica grila de punctare din regulamentul respectiv.

g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan naţional, comunitar sau internaţional.

Nu e cazul.

3.7. Obiective de utilitate publică

Nu este cazul.

4. Concluzii

Elaborarea Planului Urbanistic Zonal s-a efectuat în concordanță cu Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr.176/N/16.08.2000 al Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului și prevederile legale în vigoare.

La baza stabilirii categoriilor de intervenție, reglementări și restricții impuse au stat următoarele obiective principale:

- încadrarea în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara;

- asigurarea amplasamentelor și amenajărilor necesare pentru obiectivele prevăzute prin temă.

Prezentul P.U.Z. are caracter de reglementare ce explicitează prevederile referitoare la modul de utilizare a terenului, de amplasare, realizare și conformare a construcțiilor pe zona studiată, cupris în Planul Urbanistic General al Municipiului Timisoara.

Sef proiect/ Specialist RUR 						Întocmit

Arh. Suciu Alideia							Arh. Răcășan Ciprian